## Slide 1
Stație Meteo bazată pe IoT
<Prezentarea lucrării de licență>
Coordonator știițific:
Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu
Student:
Tudor-Bogdan Geană

## Slide 2
<Introducere>
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>
Notes: Analiza condițiilor meteorologice a devenit în ultima perioadă de timp un subiect foarte important pe plan global datorită schimbărilor atmosferice produse de rapida evoluție a societății în care trăim, mai ales din punct de vedere industrial. Este important ca oamenii să poată conștientiza aceste schimbări, fie că ele sunt pozitive sau negative, pentru a putea face dezicii informate cu privire la modul în care interacționează cu mediul înconjurător. Consider că, pentru a putea atinge un asemenea scop, este foarte important că oricine să poată avea acces la un dispozitiv ușor de utilizat, care le va permite utilizatorilor să observe și studieze schimbările mediul înconjurător pe cont propriu, având acces la seturi de date lipsite de bias.
Un dispozitiv bazat pe IoT(Internet of Things) reprezintă o formă de tehnologie care are senzori, programe și o conexiune la Internet, având rolul de a colecta și transmite date în rețea. Costul acestui tip de dispozitive este unul redus, ceea ce le face disponibile pentru utilizatorii domestici.

## Slide 3
Elementul de senzoristică
01
02
03
Antrenarea modelului de predicție
Construirea Bazei de Date
Etapele de Realizare
}
}
}
}
}
}
04
}
}
Realizarea Interfeței Web
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 4
Elementul de senzoristică
{01}
Stația meteorologică are abilitatea de a înregistra date despre umiditate, presiune, temperatură, viteza vântului, intensitatea luminoasă și ceață.
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>
Notes: Elaborează asupra schemei

## Slide 5
Senzorii folosiți și funcționarea lor
1. Senzorul de umiditate și temperatură(DHT22)
2. Senzorul de măsurare a vitezei vântului(Anemometru)
3. Senzorul de intensitate a luminii(Fotorezistor)
4. Senzorul de detecție a ceții(APDS-9930)
5. Senzorul de presiune atmosferică(BMP180)
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>
Notes: Senzor de umiditate și temperatură DHT22: capabil să măsoare umiditatea și temperatura aerului, oferind date precise printr-o interfață digitală.
DHT22 este un senzor de temperatură și umiditate digital, cunoscut pentru precizia și stabilitatea sa. Utilizează un senzor capacitiv de umiditate și un termistor pentru a măsura aerul din jur și oferă date digitale pe o linie de date. Senzorul este capabil să măsoare temperaturi între -40 și 80 de grade Celsius cu o precizie de ±0.5°C și umiditatea între 0-100% RH cu o precizie de ±2-5% RH. DHT22 are un timp de răspuns rapid și o rezistență bună la interferențe, fiind potrivit pentru diverse aplicații de mediu și control climatic
Anemometru: utilizat pentru măsurarea vitezei vântului prin transformarea energiei mecanice în energie electrică, oferind date despre rotații pe minut.
Senzorul folosit pentru măsurarea intensității luminoase se bazează pe un fotorezistor și pe efectul pe care îl are acesta în funcție de intensitatea luminoasă la care este expus. Acesta oferă flexibilitate în utilizare și permite măsurarea intensității luminoase în multe situații.
Senzor de intensitate luminoasă: bazat pe un fotorezistor, care își schimbă rezistența în funcție de intensitatea luminii.
În general, un motor DC este folosit pentru a transforma energia electrică în energie mecanică, cu scopul de a roti ansamblul atașat motorului. În contextul acestei lucrări, motorul DC este folosit pe post de anemometru, pentru a putea măsura viteza vântului. Acesta va avea atașate niște cupe menite să capteze vântul, care va învârti motorul. Acest concept este cunoscut sub numele de tachometru, mai exact un apart care produce o tensiune pe bazată pe numărul de rotații al dispozitivului.
Senzor pentru detecția ceții APDS-9930: combină un senzor de lumină ambientală și un senzor de proximitate pentru a detecta ceața.
APDS-9930 este un senzor avansat care integrează un senzor de lumină ambientală (ALS) și un senzor de proximitate într-un singur dispozitiv compact. Acest senzor este utilizat pe scară largă în smartphone-uri, tablete și alte electronice de consum pentru a îmbunătăți interacțiunile cu utilizatorul și gestionarea consumului de energie.
Senzor de presiune atmosferică BMP180: folosit pentru măsurarea presiunii și temperaturii, conectat la microcontroller prin interfața I2C.
BMP180 este un senzor creat de compania Bosch și folosit pentru a măsura presiunea și temperatura din mediul înconjurător. Acesta poate fii conectat la un microcontroller prin intermediul interfeței I2C. Este un senzor care functionează la putere mica și tensiune scăzută, fiind perfect pentru aplicații de consum mic. Poate măsura presiuni cu valorile aflate între 300 și 1100 de hPa. Tensiunea de alimentare(VDD) care poate varia între 1.8 și 3.6 V, iar tensiunea de referință pentru I2C (VDDIO) se află în plaja de valori 1.62 – 3.6 V. Valoarea consumului standard furnizată de producator este de 5 µA pentru o rată de măsură de un eșantion pe secundă.

## Slide 6
Schemele Bloc ale circuitelor
Schema Bloc 1
Schema Bloc 2
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 7
Comunicația serială
Comunicația dintre ansamblul de măsurare a datelor meteorologice și RaspberryPi se face prin intermediul comunicației seriale
Interfața serială utilizată este USB pentru ambele microcontrolere
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>
Notes: Explicarea cum funcționează legătura dintre microcontrollere si Raspberry PI
La momentul actual, USB este cea mai folosită interfață în conectarea perifericelor la un calculator, beneficiind de funcționalități de tipul plug and play, abilitatea de a le conecta fără a reseta calculatorul și asigurând și alimentarea dispozitivelor conectate. RaspberryPi este dotat cu 2 USB-uri de tip 3.0, ce pot atinge viteze de până la 5Gbits/secunda(standard cunoscut sub numele de Super Speed), care vor fi folosite pentru a realiza o conexiune serială între calculator și microcontrolere. Odată cu conectarea la un dispozitiv USB, unitatea de lucru crează un port serial(serial port adapter) care acționeză ca un buffer pentru informația primită pe această cale.

## Slide 8
Construirea Bazei de Date
{02}
Se va construi o bază de date care poate stoca ieșirile tuturor senzorilor. Mai departe, aceste date devin accesibile către orice utilizator care are acces la baza de date.
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>
Notes: Datele acumulate de către senzori, după ce au fost trimise către RaspberryPI, vor fi încărcate în baza de date locală a stației meteo, pentru stocare. Ca și sistem de gestionare a bazelor de date se va folosi MariaDB, iar interogarile necesare vor fi realizare prin intermediul unui script de Python care se conectează la baza de date și le rulează

## Slide 9
Schema bazei de date
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>
Notes: Explorarea schemei si ce reprezinta fiecare variabila

## Slide 10
Diagrama Relație- Entitate
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>
Notes: Explorarea schemei si ce reprezinta fiecare variabila

## Slide 11
Antrenarea Modelului
{03}
Pentru predicția condițiilor meteorologice, lucrarea utilizează algoritmi de învățare automată, în special rețele neuronale recurente de tip Long Short-Term Memory (LSTM).
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 12
Diagrama unui LSTM
Un LSTM este alcătuit din 3 straturi:
Stratul de uitare(forget layer)
Stratul de intrare(input layer)/ Stratul de memorii noi
Stratul de ieșire(output layer)
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 13
Schemele Bloc ale circuitelor
Funcția sigmoid
Funcția tangențială
σ(x)=1+e−x1​
tanh(x)=ex+e−xex−e−x​
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>
Notes: Explicați matematice

## Slide 14
01
Forget Layer
Stratul de uitare este alcătuit din următoarele componente:
Intrări:
  Ieșirea blocului anterior
  Intrarea blocului curent
  Memoria blocului anterior
Funcția sigmoid
<Geană Tudor-Bogdan> <Prezentarea lucrării de licență>

## Slide 15
02
Input Layer
Stratul de intrare este alcătuit din următoarele componente:
Intrări:
  Ieșirea blocului anterior
  Intrarea blocului curent
  Memoria blocului anterior
Funcția sigmoid
Funcția tangentă
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 16
03
Output Layer
Stratul de intrare este alcătuit din următoarele componente:
Intrări:
  Ieșirea blocului anterior
  Intrarea blocului curent
Funcția sigmoid
Ieșirea blocului current
Funcția tangentă
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 17
Realizarea Interfeței Web
{04}
Fiind un dispozitiv bazat pe IoT, este imperativ ca acesta să aibă o interfață web care să poată permite vizualizarea datelor și interacțiunea cu sistemul.
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 18
REST API
Respectă un set de principii bine stabilite
  Interfață uniformă
  Server-ul și clientul sunt independenți
  Aplicațiile server-side nu au voie sa stocheze informație despre client
  Memorarea informației la nivelul clienților(cacheability)
  Nici clientul și nici server-ul nu pot spune dacă cererea vine de la un intermediar sau nu
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 19
Django Backend
Componentele unui API realizat cu ajutorul Django sunt:
    urls.py
    views.py
    Models.py
    Static files(componente pentru frontend)
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 20
Componenta de Front-End
Interfața web asociată acestui dispozitiv IoT are 4 meniuri:
  Date Curente
  Grafice
  Predicții
  Tabel Date
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 21
<Date curente>
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 22
<Grafice>
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 23
<Predicții>
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 24
<Tabel Date>
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 25
<Concluzii>
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>

## Slide 26
<Direcții de dezvoltare>
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>
Crearea unui ansamblu de senzori mai extensiv
Adăugarea unui SSD ca și mediu de stocare
Utilizarea a doua dispozitive diferite pentru interfața web și utilizarea modelului
Baza de date poate fi replicată
O incinta mai practică

## Slide 27
Mulțumesc pentru atenția acordată!
<Prof.Dr.Ing. Radu Rădescu> <Tudor-Bogdan Geană>